## Slide 1: 计算机组成原理
付峰

## Slide 2: 课程介绍
学时：16周×4＝64学时，一周大型实验
章节内容安排：
  计算机系统概论
  计算机的逻辑部件
  运算方法和运算部件
  主存储器
  指令系统
  中央处理器
  存储系统存储器层次结构
  辅助存储器
  输入输出(I/O)设备
  输入输出(I/O)系统
  计算机系统
  计算机硬件设计和实现导论
授课内容

## Slide 3
2计算机的硬件
3计算机系统的层次结构
4电子计算机的发展简史
5计算机的应用
第1章 计算机系统概论
第2章 计算机逻辑部件
1计算机中常用的组合逻辑电路
2时序逻辑电路
3阵列逻辑电路
1计算机的语言

## Slide 4
第3章 运算方法和运算部件
1数据的表示方法和转换
2带符号二进制数的表示方法
3加减法运算
5二进制除法运算
4二进制乘法运算
6浮点数的运算方法
7运算部件
8数据校验码

## Slide 5
第4章 主存储器
1主存储器处于全机中心地位
2主存储器分类
3主存储器的主要技术指标
4主存储器的基本操作
5读/写存储器
6非易失性半导体存储器
7 DRAM的研制与发展
8半导体存储器的组成与控制
9多体交叉存储器

## Slide 6
第5章 指令系统
1指令系统的发展
2指令格式
3数据表示
4寻址方式(编址方式)
5指令类型
6指令系统的兼容性
7精简指令系统计算机(RISC)和 复杂指令系统计算机(CISC)
8指令系统举例

## Slide 7
第6章 中央处理器
1计算机的硬件系统
2控制器的组成
3微程序控制计算机的基本工作原理
4微程序设计技术
5硬布线控制的计算机
6控制器的控制方式
第7章 存储系统
1存储系统的层次结构
2高速缓冲存储器(cache)
3虚拟存储器
4相联存储器
5存储保护
7流水线工作原理
8 CPU 举例

## Slide 8: 计算机语言
机器语言
汇编语言
高级语言

## Slide 9: 计算机软件系统
系统软件
应用软件
操作系统，诊断程序，编译/解释程序，网络通信程序，数据库管理系统等
办公自动化，数据处理，控制软件，信号处理DSP，印刷排版，CAD，音像处理等
软件系统

## Slide 10: 计算机硬件
硬件系统
处理器
运算器
控制器
存储器
输入设备
输出设备
输入输出设备
外存
鼠标
键盘
…
显示器
打印机
…
硬盘
光盘
内存
ROM
RAM

## Slide 11: CPU（Central Processing Unit）
通常把运算器和控制器称为中央处理器（简称CPU），CPU是计算机的核心部件。
  运算器的基本任务是数据加工，进行算术运算和逻辑运算；
  控制器主要功能是指令控制、操作控制和时间控制，依据指令指挥各部件有序有效工作。

## Slide 12: 存储器
设计目标： 容量大、速度快、成本低。
为解决容量与成本的矛盾：将存储器由内存储器和外存储器构成。
  特点：容量大、成本低，可脱机保存信息，存放暂时不用的程序和数据 。
为解决速度与成本的矛盾：将内存储器由主存和高速缓存Cache构成。
  Cache （即高速缓冲存储器）由速度更快的半导体存储芯片构成，以便与CPU速度匹配。
  因为价格较高，所以容量较小，作为主存的一个副本存放CPU最近经常访问的一些信息。

## Slide 13: 以总线连接的计算机框图

## Slide 14: 计算机的解题过程

## Slide 15: 高级语言虚拟机器的层次结构

## Slide 16: 计算机系统的多级层次结构
第4级： 高级语言级 虚拟机 提供与计算机结构无关的程序设计语言
第3级： 汇编语言级 虚拟机 为程序员提供一种符号形式语言
第2级： 操作系统级 虚拟机 为系统的操作和程序设计提供平台
第1级： 物理机器级 硬件级 执行机器指令，完成相应的功能

## Slide 17: 电子计算机的发展简史
通常以构成计算机的电子器件来划分发展阶段。
  第一代：电子管。
    1946年第一台电子计算机ENIAC的主要器件是18000支电子管。
  第二代：晶体管。
    从1956年开始半导体晶体管开始用于制作电子计算机。
    普遍采用磁芯存储器作内存，采用磁盘与磁带作外存，使存储容量增大，可靠性提高。
    汇编语言取代了机器语言，开始出现了FORTRAN和COBOL等高级语言。

## Slide 18: 电子计算机的发展简史
  第三代：中、小规模集成电路。
    用半导体存储器淘汰了磁芯存储器，使存储器也开始集成电路化；内存容量大幅度增加。
    系统软件和应用软件有了很大发展，出现了结构化、模块化程序设计方法。
  第四代：大规模集成电路（LSI）和超大规模集成电路（VLSI）。
    出现了微处理器，从而产生了微型计算机。
  计算机的发展方向：
    ①巨型化；②微型化；③网络化；④智能化。

## Slide 19: 冯·诺依曼体系结构
计算机组成原理讨论的基础就是冯·诺依曼体系结构的计算机，其基本设计思想就是存储程序和程序控制，具有以下特点：
  采用二进制形式表示数据和指令
  采用存储程序方式
  由运算器、存储器、控制器、输入设备和输出设备五大部件组成计算机系统，并规定了这五部分的基本功能。

## Slide 20: 计算机分类
按计算机原理分类：
  电子数字式计算机、电子模拟式计算机和混合式计算机。
按用途分类：
  通用机和专用机。
按计算机的规模分类：
  巨型机、大中型机、小型机和微型计算机。

## Slide 21: 计算机的应用
  科学计算。
  数据处理。
    数据处理是指对原始数据进行收集、整理、合并、选择、存储、输出等加工过程，也称信息处理。
  计算机过程控制。
    过程控制是指实时采集、检测数据，并进行处理和判定，按最佳值进行调节的过程。利用计算机实现生产过程的控制。

## Slide 22: 计算机的应用
  计算机辅助设计及辅助教学。
    计算机辅助设计（CAD）是指用计算机帮助工程设计人员进行设计工作。计算机辅助教学（CAI）是指利用计算机进行辅助教学工作。
  人工智能。
    人工智能（AI）是指用计算机来"模仿"人的智能，使计算机能像人一样具有识别语言、文字、图形和"推理"、学习以及适应环境的能力。