## Slide 1
第7章 存储系统

## Slide 2: 局部性原理
程序执行过程中，存储访问在地址上表现出非均匀的集中倾向。
对计算机系统的CPU、操作系统、数据库等产生深远影响。
被访问过的数据/指令在近期可能再次被访问
访问某个数据时，其邻近数据可能很快被访问
研究表明，约90%的内存访问步长小于64字节（典型缓存行大小）
时间局部性
Temporal Locality
空间局部性
Spatial Locality
for (int i = 0; i < 100; i++) {
// 变量sum被反复读写
sum += array[i];
}
for (int i = 0; i < 100; i++) {
// array[i]和array[i+1]在内存中是相邻的
sum += array[i];
}

## Slide 3: 程序性能分析 假设数组采用行主序
// 差的写法（破坏空间局部性）
for (int i = 0; i < 100; i++) {
for (int j = 0; j < 100; j++) {
sum += matrix[j][i]; // 按列访问，跳跃式内存访问
}
}
// 好的写法（利用空间局部性）
for (int i = 0; i < 100; i++) {
for (int j = 0; j < 100; j++) {
sum += matrix[i][j]; // 按行访问，内存连续
}
}

## Slide 4: 存储系统
计算机系统结构设计中关键的问题之一 ：
  如何以合理的价格，设计容量和速度都满足计
  算机系统要求的存储器系统？
人们对这三个指标的要求
  容量大、速度快、价格低
三个要求是相互矛盾的
    速度越快，每位价格就越高；
    容量越大，每位价格就越低；
    容量越大，速度越慢。

## Slide 5
解决方法：采用多种存储器技术，构成多级存储层次结构。

## Slide 6
常见的多级存储层次结构

## Slide 7
  假设第i个存储器Mi的访问时间为Ti，容量为Si，平均每位价格为Ci，则
    访问时间： T1 < T2 < … < Tn
    容量： S1 < S2 < … < Sn
    平均每位价格：C1 > C2 > … > Cn
  整个存储系统要达到的目标：从CPU来看，该存储系统的速度接近于M1的，而容量和每位价格都接近于Mn的。
    存储器越靠近CPU，则CPU对它的访问频度越高，而且最好大多数的访问都能在M1完成。

## Slide 8
  命中率：CPU访问存储系统时，在M1中找到所需信息的概率。
    N1 ── 访问M1的次数
    N2 ── 访问M2的次数
  不命中率 ：F＝1－H

## Slide 9
平均访问时间TA
  TA ＝ HT1＋（1－H）（T1＋TM）
  ＝ T1＋（1－H）TM
  或 TA ＝ T1＋FTM
  分两种情况来考虑CPU的一次访存：
    当命中时，访问时间即为T1（命中时间）
    当不命中时，情况比较复杂。
    不命中时的访问时间为：T2＋TB＋T1＝T1＋TM
    TM ＝T2＋TB
      不命中开销TM：从向M2发出访问请求到把整个数据块调入M1中所需的时间。
      传送一个信息块所需的时间为TB。

## Slide 10
  三级存储系统
    Cache（高速缓冲存储器）
    主存储器
    磁盘存储器（辅存）
  从主存的角度来看
    “Cache－主存”层次：弥补主存速度的不足
    “主存－辅存”层次： 弥补主存容量的不足

## Slide 11
存储层次
CPU对第二级的 访问方式
比较项目
目 的
存储管理实现
访问速度的比值 (第一级和第二级)
典型的块(页)大小
不命中时CPU是否切换
“Cache －主存”层次
“主存－辅存”层次
为了弥补主存速度的不足
为了弥补主存容量的不足
主要由专用硬件实现
主要由软件实现
几比一
几万比一
几十个字节
几百到几千个字节
可直接访问
均通过第一级
不切换
切换到其他进程
“Cache－主存”与“主存－辅存”层次的区别

## Slide 12: 存储层次的四个问题
当把一个块调入高一层(靠近CPU)存储器时， 可以放在哪些位置上?
    （映象规则）
当所要访问的块在高一层存储器中时，如何 找到该块?
    （查找算法）
当发生不命中时，应替换哪一块？
    （替换算法）
当进行写访问时，应进行哪些操作?
    （写策略）

## Slide 13: Cache存储空间分割
Cache和主存分块
  Cache是按块进行管理的。Cache和主存均被分割成大小相同的块。信息以块为单位调入Cache。
    主存块地址（块号）用于查找该块在Cache中的位置。
    块内位移用于确定所访问的数据在该块中的位置。

## Slide 15
Cache的基本工作原理示意图

## Slide 16: 映象方式
全相联映象
  全相联：主存中的任一块可以被放置到Cache中的任意一个位置。
  特点：空间利用率最高，冲突概率最低，实现最复杂。

## Slide 17
直接映象
  直接映象：主存中的每一块只能被放置到Cache中唯一的一个位置。
  特点：空间利用率最低，冲突概率最高，
  实现最简单。
  对于主存的第i 块，若它映象到Cache的第j 块，则:
  j＝i mod (M ) （M为Cache的块数）
  设M=2m，则当表示为二进制数时，j实际上就是i的低m位:
j
i：
m位

## Slide 19
内存地址：

## Slide 20
组相联映象
  组相联：主存中的每一块可以被放置到Cache中唯一的一个组中的任何一个位置。
  组相联是直接映象和全相联的一种折衷

## Slide 21: 7.2 Cache基本知识
  组的选择常采用位选择算法
    若主存第i 块映象到第k 组，则:
    组号k＝内存块号i mod（G） （G为Cache的组数）
    设G＝2g，则当表示为二进制数时，k 实际上就是i 的低 g 位:
  低g位以及直接映象中的低m位通常称为索引。
组号k
内存块号i：
g位
标记tag

## Slide 23: 7.2 Cache基本知识
  n 路组相联：每组中有n个块(n＝M/G )。
  n 称为相联度。
    相联度越高，Cache空间的利用率就越高，块冲突
    概率就越低，不命中率也就越低。
  绝大多数计算机的Cache: n ≤4
    想一想：相联度一定是越大越好？
全相联
直接映象
组相联
n (路数)
G (组数)
M
M
1
1
1＜n＜M
1＜G＜M

## Slide 24: 习题
某32位计算机的Cache容量为16KB，
Cache行（块）的大小为16B，
若主存与Cache地址映像采用直接映像方式，
则主存地址为0x1234E8F8的单元装入Cache的地址是（ ）。

## Slide 25: 习题
有一主存-Cache层次的存储器，其主存容量为1MB，
Cache容量为16KB，每块有8个字，每字32位，
采用直接地址映像方式，Cache起始块为第0块，
若主存地址为35301H，且CPU访问Cache命中，则在Cache的第（ ）（十进制表示）块中。

## Slide 26: 习题
假设主存按字节编址，主存块大小为32字节，所有编号都从0开始。
Cache共有64行，采用四路组相联映射方式，
则第2593号存储单元所在主存块所映像的Cache组号是（ ）。

## Slide 27
  当CPU访问Cache时，如何确定Cache中是否有所要访问的块？
  若有的话，如何确定其位置？
通过查找目录表来实现
  目录表的结构
    主存块的块地址的高位部分，称为标识 。
    每个主存块能唯一地由其标识来确定
查找算法
块号

## Slide 28
块内位移

## Slide 29
  只需查找候选位置所对应的目录表项

## Slide 30
并行查找与顺序查找
  顺序查找：Cache中的目录项按顺序被检查，直到找到匹配的标记或检查完所有目录项。
  并行查找：Cache中的所有可能的目录项同时被检查，以确定哪个目录项与请求的标记匹配。
并行查找的实现方法
  相联存储器
  单体多字存储器+比较器

## Slide 31: 并行查找的实现方法：①相联存储器
目录由2g个相联存储区构成，每个相联存储区的大小为n×（h+log2n）位（假设Cache共2g组，组内共n块）。
根据所查找到的组内块号，从Cache存储体中读出的多个信息字中选一个，发送给CPU。

## Slide 32: 并行查找的实现方法：②单体多字存储器+比较器
优点：
不必采用相联存储器，用按地址访问存储器（SRAM）实现。

## Slide 35
替换算法
  所要解决的问题：当新调入一块，而Cache又已被占满时，替换哪一块？
    直接映象Cache中的替换很简单
      因为只有一个块，别无选择。
    在组相联和全相联Cache中，则有多个块供选择。
  主要的替换算法有三种
    随机法
      优点：实现简单
    先进先出法FIFO
替换算法

## Slide 36: 7.2 Cache基本知识
  最近最少使用法LRU
    选择近期最少被访问的块作为被替换的块。
    （实现比较困难）
    实际上：选择最久没有被访问过的块作为被替换的块。
    优点：命中率较高
  LRU和随机法分别因其不命中率低和实现简单而被广泛采用。
    模拟数据表明，对于容量很大的Cache，LRU和随机法的命中率差别不大。

## Slide 38
“写”在所有访存操作中所占的比例
  统计结果表明，对于一组给定的程序：
    load指令：26％
    store指令：9％
  “写”在所有访存操作中所占的比例：
    9％/(100％＋26％＋9％)≈7％
  “写”在访问Cache操作中所占的比例：
    9％/(26％＋9％)≈25％
7.2.6 写策略

## Slide 39
“写”操作必须在确认是命中后才可进行
“写”访问有可能导致Cache和主存内容的不一致
两种写策略
  写策略是区分不同Cache设计方案的一个重要标志。
  写直达法（也称为存直达法）
    执行“写”操作时，不仅写入Cache，而且也写入下一级存储器。
  写回法（也称为拷回法）
    执行“写”操作时，只写入Cache。仅当Cache中相应的块被替换时，才写回主存。 (设置“修改位”)

## Slide 40
两种写策略的比较
  写回法的优点：速度快，所使用的存储器
  带宽较低。
  写直达法的优点：易于实现，一致性好。
采用写直达法时，若在进行“写”操作的过程中CPU必须等待，直到“写”操作结束，则称CPU写停顿。
  减少写停顿的一种常用的优化技术：
    采用写缓冲器

## Slide 41
“写”操作时的调块
  按写分配(写时取)
    写不命中时，先把所写单元所在的块调入Cache，
    再行写入。
  不按写分配(绕写法)
    写不命中时，直接写入下一级存储器而不调块。
写策略与调块
  写回法 ── 按写分配
  写直达法 ── 不按写分配

## Slide 42: 习题
某个Cache的容量大小为64KB，行长为128B，且是四路组相联Cache，主存使用32位地址，按字节编址。
1）该Cache共有多少行？多少组？
2）该Cache的标记阵列中需要有多少标记项？每个标记项中标记位长度是多少？
3）该Cache采用LRU替换算法，若该Cache为写直达式Cache时，标记阵列总共需要多大的存储容量？回写式又该如何？
（提示：四路组相联Cache使用LRU算法的替换控制位为2位。）

## Slide 43
虚拟存储器是“主存—辅存”层次进一步发展的结果。
虚拟存储器可以分为两类：页式和段式
  页式虚拟存储器把空间划分为大小相同的块。
    (页面)
  段式虚拟存储器则把空间划分为可变长的块。
    (段)
  页面是对空间的机械划分，而段则往往是按程序的逻辑意义进行划分。
7.3 虚拟存储器
虚拟存储器的基本原理

## Slide 44: 虚拟存储器
主存/辅存层次与cache/主存层次的比较
  主存／cache存储器的访问“时间比”较小，典型的为10：1；每次传送的基本信息单元(字块)也比较小，只是几个至几十个字节。而辅存／主存的访问“时间比”就要大得多，达100：1至1000：1，每次传送的基本信息单元(段或页面)也很大，达几十至几千字节。
  从原理角度看，主存/辅存层次和cache/主存层次有很多相似之处。它们采用的地址变换及映像方法和替换策略，从原理上看是相同的。虚拟存储系统所采取的映像方式同样有全相联映像、组相联映像和直接映像等，替换算法也多采用LRU算法。

## Slide 45: 逻辑地址与物理地址
逻辑地址
  也称为虚拟地址。由编译器或链接器在程序编译时生成，或由CPU在运行时计算（如段基址+偏移量）。程序代码中使用的地址都是逻辑地址。
  是程序视角的地址空间，从0开始连续编址，与实际的物理内存无关。
  例如：在C语言中&变量获取的地址就是逻辑地址。
物理地址
  实际内存硬件（RAM）中的地址，由内存管理单元（MMU）通过地址转换确定。
  是数据在物理内存芯片上的真实存储位置。

## Slide 46: 段式虚拟存储器
段是利用程序的模块化性质，按照程序的逻辑结构划分成的多个相对独立部分。例如，过程、子程序、数据表、阵列等。
每段都有它的名称(用户名称或数据结构名或段号)、段起点、段长等。
把主存按段分配的存储管理方式称为段式管理。

## Slide 47: 段表

## Slide 48: 页式虚拟存储器
页式管理系统的信息传送单位是定长的页，主存的物理空间也被划分为等长的固定区域，称为页面。
在页式虚拟存储系统中，把虚拟空间分成页，主存空间也分成同样大小的页，称为实页或物理页，而把前者称为虚页或逻辑页。

## Slide 49: 页表

## Slide 50: 页式管理的地址变换

## Slide 51: 页表中的控制位
在页表的表项中还包括装入位(有效位)、修改位、替换控制位及其他保护位等组成的控制字。
  如装入位为“1”，表示该虚页已从辅存调入主存；如装入位为“0”，则表示对应的虚页尚未调入主存
  修改位指出主存页面中的内容是否被修改过，替换时是否要写回辅存。
  替换控制位指出需替换的页等。

## Slide 52: 快表
假设页表是保存在(或已调入)主存储器中，那么，在访问存储器时，首先要查页表：
  即使页面命中，也得先访问一次主存去查页表，再访问主存才能取得数据，这就相当于主存速度降低了一倍。
  如果页面失效，要进行页面替换，页面修改，访问主存次数就更多了。
因此，把页表的最活动部分存放在快速存储器中组成快表，由硬件组成，通常称为转换旁路缓冲器(简称TLB) 。

## Slide 53: 经快表与慢表实现内部地址变换

## Slide 54: 段页式虚拟存储器
在段页式虚拟存储器中，把程序按逻辑结构分段以后，再把每段分成固定大小的页。
  程序对主存的调入调出是按页面进行的，但它又可以按段实现共享和保护。
在这种系统中，虚拟地址转换成物理地址是通过一个段表和一组页表来进行定位的。
  段表中的每个表目对应一个段，每个表目有一个指向该段的页表的起始地址及该段的控制保护信息。
  由页表指明该段各页在主存中的位置以及是否已装入、已修改等标志。

## Slide 55: 段页式虚拟存储器
如果有多道程序在机器上运行，每道程序需要一个基号(用户标志号)，指明该道程序的段表起点。
虚拟地址应包括基号D、段号S、页号P、页内地址d。格式如下：

## Slide 58: 存储保护
存储保护主要包括两个方面：
  存储区域保护
    页（段）表保护
    键保护
    环保护方式
  访问方式的保护